| Temel Semboller |
| --- |
| Çizgi |  |
|  | Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir |
|  | Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir |
|  | Bir ünitedeki iki veya daha fazla fonksiyonu gösterir |
| Daire - Yarımdaire |  |
|  | Daire - Enerji çevrim makinası (örn. pompa, kompresör, motor) |
|  | Daire - Ölçüm enstrumanları |
|  | Yarımdaire - Rotary (Döner) Aktüatör |
| Kare - Dikdörtgen |  |
|  | Kare - Kontrol bileşenleri |
| Dörtgen |  |
|  | Şartlandırma aparatları (örn. filtre, seperatör, yağlayıcı, ısı değiştiricisi-eşanjörü) |
| Çeşitli Semboller |  |
|  | Yay |
|  | Kısıtlayıcı |
|  | Kısıtlayıcı |
| Üçgen |  |
|  | İçi dolu üçgen - Hidrolik akışkanın akış yönünü gösterir |
|  | İçi boş üçgen - Pnömatik akışkanın akış yönünü gösterir |
| Pompa ve Kompresörler | Mekanik enerjiyi hidrolik veya pnömatik enerjiye çeviren makinalardır. |
| Sabit Deplasmanlı Hidrolik Pompalar |  |
|  | Tek yönlü pompa |
|  | Çift yönlü pompa |
| Değişken Deplasmanlı Hidrolik Pompalar |  |
|  | Tek yönlü pompa |
|  | Çift yönlü pompa |
| Kompresörler |  |
|  | Tek yönlü kompresör |
| Motorlar | Hidrolik veya pnömatik enerjiyi döner (rotary) mekanik enerjiye çevirirler |
| Sabit Deplasmanlı Hidrolik Motorlar |  |
|  | Tek yönlü motor |
|  | Çift yönlü motor |
| Değişken Deplasmanlı Hidrolik Motorlar |  |
|  | Tek yönlü motor |
|  | Çift yönlü motor |
| Pnömatik Motorlar |  |
|  | Tek yönlü akış |
|  | Çift yönlü akış |
| Döner (Rotary) Aktüatör |  |
|  | Hidrolik |
|  | Pnömatik |
| Silindirler | Hidrolik veya pnömatik enerjiyi lineer mekanik harekete çevirirler |
| Tek Etkili Silindirler |  |
|  | Harici güçle geri dönen tipler |
|  | Yay gücü ile geri dönen tipler |
| Çift Etkili Silindirler |  |
|  | Tek taraflı piston kolu ile çift etkili silindirler |
|  | Çift taraflı piston kolu ile çift etkili silindirler |
| Frenli Silindirler |  |
|  | Tek sabit |
|  | Çift sabit |
|  | Tek ayarlanabilir |
|  | Çift ayarlanabilir |
| Kontrol Vanaları |  |
| Genel Gösterim |  |
|  | Tek kare, akış veya basınç kontrolünü gösterir. (işletme koşullarına, basınç ve akış iekline göre çok çeşitli tiplerde olabilir) |
|  | İki kare, kontrol vanasının iki pozisyonlu olduğunu gösterir |
|  | Üç kare, kontrol vanasının üç pozisyonlu olduğunu gösterir |
|  | Kontrol vanasının diyagramdaki basit gösterimlerinden birisidir. |
| Akış Yönüne Bağlı Kontrol Vanaları | Akış yönüne bağlı olarak, vananın açma veya kapama esnasında tam veya kısıtlı akış sağlarlar. |
| Akış Yönleri |  |
|  | Tek yönlü akış |
|  | İki tarafı kapalı port (yol) |
|  | İki yönlü akış |
|  | Biri kapalı yollu, iki yönlü akış |
|  | Çapraş bağlı, iki yönlü akış |
|  | İki kapalı yollu, tek by-pass akış yönü |
|  | 2 yollu 2 pozisyonlu vana |
|  | 3 yollu 2 pozisyonlu vana |
|  | 4 yollu 2 pozisyonlu vana |
|  | 4 yollu 3 pozisyonlu vana |
|  | 5 yollu 2 pozisyonlu vana |
|  | 5 yollu 3 pozisyonlu vana |
| Kısıtlı Yön Kontrolü |  |
|  | 2 limit pozisyonu vardır. Kısıtlamanın miktarına göre ara konumlarda çalışır. |
|  | 2 limit pozisyonu ve nötr(merkez) pozisyonu bulunur. |
|  | 2 yollu (birisi orifisli) örn.yay geri dönüşlü takip milli silindir |
|  | 3 yollu (ikisi orifis) örn. yay geri dönüşlü, basınçla kontrol edilen vana |
|  | 4 yollu (dörti orifisli) örn.yay geri dönüşlü takip milli silindir |
| Elektro-Hidrolik Servo Vanalar |  |
|  | Tek aşamalı, direk etkili vana; analog sinyali aynı oranda akışkan gücüne çevirir. |
|  | Çift aşamalı, mekanik geri beslemeli, indirek pilot tesirli vana; analog sinyali aynı oranda akışkan gücüne çevirir. |
| Kontrol Metodları |  |
| Elle Kontrol |  |
|  | Genel gösterim (kontrol tipini göstermez) |
|  | Buton ile kontrol |
|  | Kol ile kontrol |
|  | Ayak pedalı ile kontrol |
| Mekanik Kontrol |  |
|  | Takip edici mil |
|  | Yay |
|  | Bilyalı |
|  | Bilyalı (tek yönlü) |
| Elektriksel Kontrol |  |
|  | Solenoid |
|  | Elektrik motoru |
| Direk Tesirli Kontrol |  |
|  | Basınç uygulanması ile kontrol |
|  | Basıncın boşaltılması ile kontrol |
| Pilot Tesirli, Dolaylı (indirek) Kontrol |  |
|  | Basınç uygulanması ile kontrol |
|  | Basıncın boşaltılması ile kontrol |
| Birleşik Kontrol |  |
|  | Solenoid ve pilot vana ile kontrol, pilot vana solenoid tarafından harekete geçirilir. |
|  | Solenoid veya pilot vana ile kontrol, ayrıca bağımsız olarak kontrol edilebilir. |
| Geri Dönüşsüz Vanalar, Shuttle Vanalar, Hızlı Egzost vanaları |  |
|  | Giriş basıncı çıkış basıncından büyükse kendiliğinden açar. |
|  | Pilot sinyali vanayı kapatır. |
|  | Pilot sinyali vanayı açar. |
|  | Kısıtlayıcı ünite, bir yöndeki akışa izin verirken ters yöndeki akışı kısıtlar. |
|  | Shuttle Vana, giriş portundaki yüksek basınç diğer girişi kapatarak çıkış yapar. |
|  | Giriş portu boşalınca çıkış tarafı egsoza açılır. |
| Basınç Kontrol Vanaları |  |
|  | 1 normalde kapalı orifis (genel sembol) |
|  | 1 normalde açık orifis (genel sembol) |
| Basınç Tahliye Vanası (Emniyet Vanası) |  |
|  | Giriş basıncı yay kuvvetini yenince egzost atmosfere açılır. |
|  | Pilot tesirli emniyet vanası |
| Oransal Basınç Düşürücüler |  |
|  | Giriş basıncı, gelen elektriksel kontrol sinyaline göre belli bir değerde sabitlenir. |
| Sıralama Vanası |  |
|  | Giriş basıncı yay kuvvetini yenince çıkış portu açılır. |
| Basınç Regülatörü veya Basınç Düşürücü Vana | Çıkış tarafındaki basınç belli bir değerde tutulur. |
|  | Tahliye portu olmayan tip |
|  | Tahliye portu olan tip |
| Fark Basınç Regülatörü |  |
|  | Çıkış basıncı, giriş basıncının belli ve sabit bir oranında düşürülür. |
| Akış Kontrol Vanaları |  |
| Kısma Vanası |  |
|  | Çıkıştaki akışı istenilen oranda kısar. |
| Akış Kontrol Vanası |  |
|  | Sabit çıkışlı (giriş basıncındaki değişmeler çıkıştaki akış miktarını etkilemez) |
|  | Sabit çıkışlı ve tahliye portlu (giriş basıncındaki değişmeler çıkıştaki akış miktarını etkilemez) |
|  | Ayarlanabilir çıkışlı |
|  | Ayarlanabilir çıkışlı ve tahliye portlu |
| Akış Bölme Vanası |  |
|  | Gelen akış belirli bir oranda kısıtlı iki ayrı akışa bölünür. |
| Kapama (Shut-Off) Vanası |  |
|  | Basitleştirilmiş gösterim. |
| Akümülatör |  |
|  | Yay baskısı, ağırlık veya basınçlı gaz (hava, azot vs) ile akışkanın basınçlı halde tutulduğu aparatlara denir. |
| Filtreler, Su Tutucular, Yağlayıcılar |  |
| Filtre veya Pislik Tutucu |  |
| Su Tutucu |  |
|  | Elle (manuel) drenaj |
|  | Otomatik drenaj |
| Su Tutuculu Filtre |  |
|  | Elle (manuel) drenaj |
|  | Otomatik drenaj |
| Hava Kurutucu |  |
|  | Havayı kurutur |
| Yağlayıcı |  |
|  | İçinden geçen akışkana az miktarda yağ ilave eder. |
| Şartlandırıcı Ünite |  |
|  | Detaylı ünite, filtre, basınç regülatörü, manometre ve yağlayıcıdan oluşur. |
|  | Basit ünite, filtre, basınç regülatörü, manometre ve yağlayıcıdan oluşur. |
| Isı Değiştiriciler |  |
| Sıcaklık Kontrolorü |  |
|  | Akışkan sıcaklığı önceden belirlenmiş iki değer arasında tutulur. |
| Soğutucu |  |
|  | Soğutucu akışkan akış çizgilerinin gösterilmemiş hali |
|  | Soğutucu akışkan akış çizgileri sembolde oklar halinde gösterilir. |
| Isıtıcı |  |
|  | Dörtgenin içindeki ok yönleri ısı akışını gösterir. |